## Таблицы звуковых сигналов BIOS.

AWARD BIOS

     Один короткий – ошибок в компьютере не обнаружено.
    Два коротких – обнаружены незначительные ошибки. Зачастую это ошибки с CMOS Setup или с системной платой.
    Три длинных – ошибка контроллера клавиатуры.
    Один длинный + один короткий – проблемы с оперативной памятью.
    Один длинный + два коротких – проблема с видеокартой.
    Один длинный + три коротких – проверьте соединение клавиатуры с материнской платой. 
    Один длинный + девять коротких – ошибка чтения данных из микросхемы постоянной памяти.
    Один длинный повторяющийся сигнал – неправильно установлены модули памяти.
    Один короткий повторяющийся сигнал – неисправен блок питания.
    Непрерывный сигнал – неисправен блок питания.    

     AMI BIOS

     Два коротких – ошибка четности ОЗУ.
    Три коротких – ошибка в первых 64 Кб ОЗУ.
    Четыре коротких – неисправен системный таймер.
    Пять коротких – неисправен процессор.
    Шесть коротких – неисправен контроллера клавиатуры.
    Семь коротких – неисправна системная плата.
    Восемь коротких – неисправна память видеокарты.
    Девять коротких – ошибка контрольной суммы BIOS.
    Десять коротких – невозможна запись в CMOS.
    Одиннадцать коротких – неисправен кэш на системной плате.
    Один длинный + два коротких – проблема с видеокартой.
    Один длинный + три коротких – проблема с видеокартой.
    Один длинный + восемь коротких – не подключен монитор.